Моточные данные корректора на 6С45П с (ТВ3 - Ш)

Трансформаторы :

- первого каскада

33,5 Гн; 1460 Ом;   I≤0,02 А; n = 1,4;      ТВ3 - Ш

Δf – 14Гц ÷ 37 кГц;   Rн = 13,8 кОм ;     К = 37,8 (6С45П)

I – 5200 вит. Ø 0,09 мм;    II – 7300 вит.; Ø 0,07 мм;

- второго каскада

47 Гн; 1910 Ом; I≤0,02 А; n = 0,636;  ТВ3 - Ш

Δf – 13Гц ÷ 24 кГц;   Rн = 10 кОм ;              К = 29

I – 6060 вит. Ø 0,09 мм;  II – 3852 вит.; Ø 0,12 мм;

2.   Дроссели:

- первого каскада пит-я 10 Гн; 285 Ом;   Ш 16 х24 (ТВЗ1-9);   Io≤ 20 mA;  3500   вит. ; Ø 0,16  мм

- второго каскада пит-я 10 Гн; 285 Ом;   Ш 16 х24 (ТВЗ1-9);   Io≤ 20 mA;  3500   вит. ; Ø 0,16  мм